ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ STEAMY
0518-2-151704

Возможности:

- Таймер на 6 часов времени работы каменки и на 12 часов времени предварительной установки.

- Четыре режима,	ОБЫЧНАЯ САУНА

МЯГКАЯ САУНА

МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА

МЯГКИЙ ПАР

- Комбинированный выключатель освещения сауны и вентилятора.

- Выбор двух различных температурных зон: одна - для мягкого режима в пределах 25 - 65(С, другая для обычной сауны в пределах 65 - 110( С.

- Вы можете настроить наиболее приятную для Вас температуру в обоих режимах.

- Переключатель функций САУНА (SAUNA), МЯГКАЯ САУНА (SOFT BATH) и

- УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ (%F HUMIDITY).

- Все функции имеют двухцветный световой индикатор (LED).

- В режиме МЯГКАЯ САУНА ограничение температуры - 65(С, подача пара прекращается, если температура в сауне превышает 65(С.

Выбор и настройка режима работы каменки может быть сделаны в момент предварительной установки времени, до того, как Вы начнете пользоваться сауной и при непосредственной работе сауны. Это позволит заранее установить желаемые уровни температуры и влажности в сауне.

- Таймер 6 ч. оперативного времени и 12 ч. времени предварительной установки.

- Регулятор температуры NORMAL SAUNA (ОБЫЧНАЯ САУНА)

- Регулятор температуры SOFT SAUNA (МЯГКАЯ САУНА)

- Выбор функций FUNCTION

- Сигнальная лампочка

- Выключатель освещения и вентилятора

- Пульт управления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ВРЕМЕНИ (непосредственно время работы каменки):
Установите таймер в секторе установки оперативного времени от 0 до 6 часов. Как только оперативное время будет установлено, пульт управления включит выбранный режим работы каменки (описание режимов приведено ниже), и когда это время истечет, автоматически выключит ее.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (время до момента включения каменки): 
Установите таймер в секторе предварительной установки времени от 0 до 12 часов. Пульт управления будет находиться в режиме ожидания заданное время и затем включит выбранный режим работы каменки (описание режимов приведено ниже). В этом режиме он будет находиться в течение последующих шести часов, если не будет выключен ранее вручную.

ОБЫЧНАЯ САУНА - Сухой воздух, температура до 110(С. 
Установите таймер в секторе от 1 до 6 часов, а переключатель FUNCTION в позицию SAUNA. Выбранная функция будет отмечена загоревшейся сигнальной лампочкой желтого цвета, возле шкалы температур NORMAL SAUNA. Регулятором температуры NORMAL SAUNA, можно установить желаемую температуру в пределах от 65 до 110(С. В этом режиме парогенератор не используется.

МЯГКАЯ САУНА - Сухой воздух, температура до 65(С. 
Переключатель FUNCTION устанавливается в режиме SOFT, рядом с этим переключателем загорится сигнальная лампочка желтым цветом. Затем загорится лампочка рядом с температурным регулятором SOFT SAUNA желтым цветом. Сигнальная лампочка SOFT SAUNA загорается красным цветом, в том случае, если температура достигает максимального предела 65(С, после этого нагрев сауны не прерывается. Регулятором температуры SOFT SAUNA, можно установить желаемую температуру в пределах от 25 до 65(С. В этом режиме парогенератор не используется.

МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА - Комбинация пара и горячего воздуха до 65(С.
Переключатель FUNCTION устанавливается в режим «% F HUMIDITY» и рядом загорается лампочка зеленым цветом, показывая, что парогенератор работает. Пар начнет вырабатываться и поступать через несколько минут.

Поворачивая переключатель FUNCTION вправо до предела, вы получите максимальный выход пара – максимальный уровень влажности. Температура в сауне устанавливается регулятором температуры SOFT SAUNA в пределах от 25 до 65( С.

Если сигнальная лампочка регулятора SOFT SAUNA загорается красным цветом, это означает, что образование и выход пара прекращен из-за слишком высокой температуры в парилке (выше 65(С). Ограничение выхода пара необходимо для соблюдения мер безопасности. Парогенератор начинает работать вновь, как только температура в сауне опускается ниже 65(С.

МЯГКИЙ ПАР - Только пар.
Повернуть регулятор температуры SOFT SAUNA на минимум. Переключатель FUNCTION устанавливается в режим «% F» и рядом загорается лампочка зеленым цветом, показывая, что парогенератор работает. Пар начнет вырабатываться и поступать через несколько минут.

Примечание: Режим МЯГКИЙ ПАР не обеспечивает в полном смысле паровой бани, т.к. только один выход пара из парогенератора сам по себе недостаточен для поднятия температуры до необходимого уровня.

# ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА САУНЫ И ИХ УСТАНОВКА

# Text boxes

ОБЫЧНАЯ САУНА

МЯГКИЙ ПАР

МЯГКАЯ САУНА

МЯГКАЯ ПАРОВАЯ САУНА

Желтый

Желтый

Желтый / Красный*

Зеленый

Зеленый

* 	Если сигнальная лампочка SOFT SAUNA загорается красным цветом, это означает, что температуры в сауне выше 65( С. Выход пара будет прекращен до тех пор, пока температура не понизиться, и лампочка вновь не загорится желтым цветом.

Комбинированный  выключатель освещения и вентилятора

свет	вентилятор	свет и вентилятор

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

- Кнопка таймера на панели управления

- Сенсорный блок

- Термостойкий кабель

- Кабель к панели управления

- Коробка разъемов

- Соединительный кабель к паровому блоку

- Отверстие для крепления ( 7 мм

- Верхний полок или защитные перила перед печью или сбоку от нее.

- Нижний полок спереди или сбоку от печи.

Синий

Белый

Красный

Желтый

Вид спереди

Вид сзади

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SKLE-STEAMY

# УСТАНОВКА

Панель управления устанавливается в сухом месте за пределами парилки.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка и подключение каменки, пульта управления и другого электрооборудования может выполняться только квалифицированным электриком согласно нормативам (VDE 0100, раздел 703). Подключение к электросети должно быть надежным.

Термодатчик

Нижний полок

- Парогенератор, max. 2000 W

- Освещение сауны, max. 60 W

- Вентилятор, max. 100 W

- Термодатчик

- Внешний контроль

Кабель термодатчика

- Синий

- Белый

- Красный

- Желтый

Размеры А min, В min, С min и  Н min: Таблица 1